Заградительные огни «СДЗО-05»
ТУ 3461-003-69016606-2011

Гарантия на корпус светоарматуры 10 лет!

Уважаемые господа!

В 2011 году, обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМСПЕЦПРИБОР» г. Москва, вторыми в РФ, освоено серийное производство заградительных огней со светофильтром типа «СДЗО-05».

Заградительные огни «СДЗО-05», производятся в соответствии с нашими техническими условиями ТУ 3461-003-69016606-2011 и имеют сертификат ГОСТ Р.

Заградительные огни «СДЗО-05» производства ООО «ПРОМСПЕЦПРИБОР», отличаются высоким качеством и эксплуатационными характеристиками, изготавливаются из современных полимерных материалов, превосходящих по своей надёжности традиционные металл и стекло, что подтверждается 10 летней гарантией производителя на корпус светоарматуры.

Выпускаемые нами, заградительные огни «СДЗО-05», представлены в двух модификациях: «СДЗО-05-40Вт» с лампой накаливания и «СДЗО-05-1(2)» со светодиодной лампой или светодиодным модулем.

Заградительные огни «СДЗО-05» нашего производства устойчивы к воздействию: инея, дождя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнечной радиации, резкой смены температуры (теплового удара). Корпус светофильтра изготовлен из ударостойкого оптического поликарбоната, превосходящего по степени прозрачности морально устаревшие, ненадёжные стеклянные светофильтры. При эксплуатации светильников «СДЗО-05» производства ООО «ПРОМСПЕЦПРИБОР» г. Москва, не требуется защитная металлическая решётка.

Заградительные огни «СДЗО-05» ТУ 3461-003-69016606-2011, всегда доступны на складе производителя в требуемом Вам количестве.

Технические характеристики:

| Наименование: | СДЗО-05-60Вт | СДЗО-05-1(2) |
| --- | --- | --- |
| Источник света: | ЛОН-60Вт | СД-лампа ПСП-128 |
| Срок службы лампы: | 1000 часов | 70000 часов |
| Режим работы: | непрерывный |
| Излучение: | всенаправленное, цвет-красный |
| Угол рассеивания (норма 10°): | 70° | 33° |
| Сила света в напр. +6° (норма 10 Кд): | 17,0 Кд | 10,5 Кд |
| Сила света в напр. +10° (норма 10 Кд): | 12,0 Кд | 10,5 Кд |
| Сила света в напр. -6° (не нормируется): | 17,0 Кд | 10,5 Кд |
| Климатическое исполнение: | УХЛ 1, по ГОСТ 15150 |
| Степень защиты: | IP54, по ГОСТ 14254 |
| Напряжение питания: | 220V, 50/60 Гц | 30-235V, AC/DC |
| Потребляемая мощность: | 60 Вт | не более 6 Вт |
| Светофильтр: | прозрачный, красный |
| Материал корпуса: | поликарбонат BAYER |
| Материал светофильтра: | поликарбонат DOW |
| Масса: | 0,5 кг |

Заградительные огни «СДЗО-05» ТУ 3461-003-69016606-2011, поставляются в комплекте с кронштейном для крепления светильника, в случае необходимости, к вертикальной плоскости. При этом рабочее положение заградительного огня не меняется.

Комплект поставки:

- Заградительный огонь СДЗО-05;

- Кронштейн крепёжный;

- Технический паспорт и сертификат;

- Тара.

Мифы об «СДЗО» - информация для клиентов:

- СДЗО – зарегистрированный товарный знак.

Это не правда! Отчёт о патентном поиске.

- СДЗО – производит только одно предприятие в РФ.

Это не правда! Заградительные огни «СДЗО», может и имеет полное законное право, производить любое предприятие, имеющее свои технические условия на производство данного вида продукции и проведшее сертификацию в системе Госстандарта. «СДЗО», такая же аббревиатура, как «ЗОМ», «НСП», «РКУ», «ЖКУ», «ПВЛМ» и многие прочие.

- СДЗО – бывает только одного вида.

Это не правда! Не существует стандартных требований,  предъявляемым, к конструктивному исполнению корпуса светоарматуры «СДЗО». Вообще, нет никаких особенных требований к «СДЗО», кроме тех, что заявлены в ТУ производителя и согласованы с техническим регламентом РФ.

- СДЗО – стоит очень дорого.

Это не правда! Цена на любую продукцию устанавливается исходя из эффективности организации производства, используемого сырья, и зависит только от «аппетита» производителя.

- СДЗО с решёткой круто!

Это не правда! Решётка на светотехническом оборудовании необходима для защиты плафона от механических повреждений. С применением в производстве, современных ударопрочных оптических полимеров, необходимость использования металлической решётки отпадает. Кроме того, решётка никак не защищает от агрессивного воздействия окружающей среды.

- СДЗО, выпускается только по ТУ 3461-001-98227698-2007.

Это не правда! «СДЗО» может выпускаться согласно ТУ под любым номером, любым предприятием, составившим их, проведших согласование на соответствие техническому регламенту РФ и зарегистрировавшим их.

- СДЗО – «вечный продукт», вид которого остаётся неизменным.

Это не правда! Подобное могут утверждать люди, не желающие развиваться, совершенствовать и расширять свой ассортимент, предлагать новые более эффективные решения, делать свою продукцию доступней потребителям.

- Существуют подделки СДЗО.

Это не правда! Любая продукция с аббревиатурой «СДЗО», при условии наличия согласованных ТУ и сертификата соответствия, имеет законное право существовать, быть реализованной и применяться по своему назначению.

В КОНКУРЕНЦИИ, ПОБЕДИТЕЛЬ ОДИН – КЛИЕНТ!