# Заградительный огонь «СДЗО-05-1»                                                                    >10cd, тип «А», 220V AC, IP65
ТУ 3461-003-69016606-2011

# Гарантия на корпус светоарматуры 10 лет!

# Заградительный огонь «СДЗО-05-1», это модель светосигнального прибора, сочетающая в себе последние разработки наших специалистов и проверенный временем корпус светоарматуры, зарекомендовавшей себя, как надёжное решение с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Модель представлена рынку в 2015 году. Светоизлучающий модуль данных заградительных огней, разрабатывался с учётом десятилетнего производственного опыта нашей компании и бизнес-кейсов лучших специалистов страны в области телекоммуникаций, строительства и электротехники. Данная модель сочетает в себе передовые тенденции в области светодиодного освещения и современный, лёгкий, проверенный временем, корпус заградительного огня, относительно небольших габаритов. Контроль качества на всех этапах производства и отгрузки продукции, позволяет исключить случаи рекламаций.

# Назначения прибора:

Заградительные огни (светильники сигнальные) «СДЗО-05-1» >10cd ТУ 3461-003-69016606-2011, предназначены для обозначения высотных объектов (препятствий) представляющих опасность передвижению воздушного транспорта (высотные здания и сооружения, дымоходные трубы, ретрансляционные мачты мобильной связи, крановые установки, мостовые опоры, строения в районе аэродромов).

Технические характеристики:

Характеристики прибора красного цвета, постоянного свечения полностью соответствуют требованиям МАК и ICAO (международным нормам), предъявленным к заградительным огням малой интенсивности типа «А», установленных на неподвижных объектах.

- Климатическое исполнение: УХЛ1,  ГОСТ 15150;

- Группа условий эксплуатации М3,  ГОСТ 17516.1;

- Степень защиты: IP65,  ГОСТ 14254;

- Заградительные огни «СДЗО-05-1» устойчивы к воздействию: инея, дождя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнечной радиации, резкой смены температуры (теплового удара);

- Светофильтр: прозрачный, красный из ударопрочного оптического поликарбоната с УФ-стабилизатором DOW® (Швейцария);

- Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат с УФ-стабилизатором Bayer Makrolon® (Германия);

- Масса: не более 0,5 кг.

Электрические характеристики:

- Входное напряжение питания, Uвх.: 50-265V AC. 30-350V DC.

- Входной ток AC/DC, Iвх. (мА): 45…200;

- Максимальная потребляемая мощность, не более (Вт): 6;

- Максимальное коммутируемое напряжение контактами «Kontr», (В): 400;

- Максимальное коммутируемый ток контактами «Kontr», (мА): 100.

Светотехническая характеристика:

- Источник света – устройство светодиодное полупроводниковое.

- Средний срок службы светодиодного устройства: 80000 часов.

- Излучение: всенаправленное, цвет-красный;

- Угол рассеивания: нормированное значение 16°, фактическое 32°;

- Сила света в направлении +6°: 13 кд;

- Сила света в направлении +10°: 15 кд;

- Сила света в направлении -6°: 11 кд.

Преимущества конструкции:

- Широкий диапазон напряжения питания позволяет коммутировать заградительные огни «СДЗО-05-1» с источниками питания как переменного, так и постоянного тока, при этом не требуется соблюдение полярности.

- Встроенная система мониторинга состояния, позволяет дистанционно контролировать работоспособность, как всего комплекса заградительных огней, так и каждого отдельного светильника.

- Система мониторинга состояния содержит гальванически-развязанные, нормально-замкнутые контакты, что позволяет с лёгкостью интегрировать её в любую структуру дистанционного мониторинга.

Комплектность:

- Заградительный огонь «СДЗО-05-1» (корпус светоарматуры)		 1 шт.

- Стационарный светодиодный модуль					 1 шт.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации			 1 шт.

Основные требования к монтажу и эксплуатации:

Заградительные огни (светильники) «СДЗО-05-1» крепятся при помощи держателя (трубостойки) с наружной резьбой G 3/4". Монтажные трубостойки, устанавливаются на верхних точках высотных объектов (крышах и т.п.), подлежащих световому ограждению. В заградительных огнях «СДЗО-05-1» источником света служит стационарный светодиодный модуль, не требующий обслуживания и замены в течение всего срока эксплуатации. Для подключения проводов питания и мониторинга, необходимо выкрутить верхнюю часть огня (светофильтр) из его основания и осуществить подключение. При сборке заградительного огня «СДЗО-05-1», проследить за тем, чтобы резиновая прокладка была установлена на место. Протирку светофильтра производить по мере загрязнения чистой ватой, мягкой фланелью или замшей без использования растворяющих и абразивных веществ. После очистки плафон следует протирать ватой, смоченной в спирте.

Варианты монтажа:

Упаковка:

Упаковка заградительного огня по ГОСТ 23216 для условий хранения 2 (с) ГОСТ 15150. Светильники «СДЗО-05-1» упаковывают в транспортную тару, обеспечивающую их сохранность и защиту от механических повреждений и атмосферных осадков.

Техника безопасности:

Для обеспечения безопасности при эксплуатации заградительного огня «СДЗО-05-1» запрещается:

- Производить замену лампы на источник света с боле низким показателем силы света;

- Производить любые работы с заградительными огнями «СДЗО-05-1» при включённом напряжении;

- Сборку и эксплуатацию заградительного огня с повреждённой изоляцией.

- При монтаже и эксплуатации заградительных огней «СДЗО-05-1» необходимо руководствоваться правилами устройств электроустановок (ПУЭ).

Сведения о рекламациях:

Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя заградительных огней «СДЗО-05-1» ранее гарантийного срока.

В рекламационном акте указать:

Тип заградительного огня, дефекты и неисправности, условия при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора. К акту необходимо приложить копию платёжного документа на прибор.

Гарантии изготовителя:

Завод гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации на протяжении 2 лет! Гарантия на корпус заградительного огня 10 лет.