# Заградительный огонь «ЗОМ-75Вт-АВ»                                                                    >10cd, тип «А»,антивандальный, 220V AC, IP65
ТУ 3461-001-69016606-2010

# Заградительный огонь «ЗОМ-75Вт-АВ», это модель светосигнального прибора, сочетающая в себе отличные оптико-физические показатели, антивандальный корпус и доступность. Изделие зарекомендовало себя, как надёжное решение с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Модель представлена рынку в 2006 году, за истекший период эксплуатации, рекламационных заявлений не поступало. Достоинством данной модели являются современный ударопрочный корпус заградительного огня и привлекательная цена. Данная модификация заградительного огня, является полным конструктивным аналогом заградительного огня «ЗОЛ-2», выпускаемым «ГСТЗ» до 1991 года. Контроль качества на всех этапах производства и отгрузки продукции, позволяет исключить случаи рекламаций.

# Назначения прибора:

Заградительные огни (светильники сигнальные) «ЗОМ-75Вт-АВ» >10cd ТУ 3461-001-69016606-2010, предназначены для обозначения высотных объектов (препятствий) представляющих опасность передвижению воздушного транспорта (высотные здания и сооружения, дымоходные трубы, ретрансляционные мачты мобильной связи, крановые установки, мостовые опоры, строения в районе аэродромов).

Технические характеристики:

Характеристики прибора красного цвета, постоянного свечения полностью соответствуют требованиям МАК и ICAO (международным нормам), предъявленным к заградительным огням малой интенсивности типа «А», установленных на неподвижных объектах.

- Климатическое исполнение: УХЛ1,  ГОСТ 15150;

- Группа условий эксплуатации М3 ,  ГОСТ 17516.1;

- Степень защиты: IP65,  ГОСТ 14254;

- Заградительные огни «ЗОМ-75Вт-АВ» устойчивы к воздействию: инея, дождя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнечной радиации, резкой смены температуры (теплового удара);

- Напряжение питания: 220V, 50/60 Гц;

- Потребляемая мощность: 75W;

- Светофильтр: прозрачный, красный из ударопрочного оптического поликарбоната с УФ-стабилизатором DOW® (Швейцария);

- Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат с УФ-стабилизатором Bayer Makrolon® (Германия);

- Масса: не более 1,0 кг.

Светотехническая характеристика:

- Источник света – лампа накаливания 75W.

- Средний срок службы лампы: 1000 часов.

- Режим работы: непрерывный;

- Излучение: всенаправленное, цвет-красный.

- Угол рассеивания: нормированное значение 16°, фактическое 65°;

- Сила света в направлении +6°: 20 кд;

- Сила света в направлении +10°: 20 кд;

- Сила света в направлении -6°: 16 кд.

Комплектность:

- Заградительный огонь ЗОМ (корпус светоарматуры) 		1 шт.

- Лампа 75W. Цоколь Е27 					1 шт.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации 	1 шт.

Основные требования к монтажу и эксплуатации:

Заградительные огни (светильники) «ЗОМ-75Вт-АВ» крепятся при помощи держателя (трубостойки) с наружной резьбой G 3/4". Монтажные трубостойки, устанавливаются на верхних точках высотных объектов (крышах и т.п.), подлежащих световому ограждению. В заградительных огнях «ЗОМ-75Вт» источником света служит лампа накаливания мощностью 75Вт, требующая замены по мере перегорания, в течение всего срока эксплуатации заградительного огня «ЗОМ-75Вт-АВ». При сборке заградительного огня «ЗОМ-75Вт-АВ», проследить за тем, чтобы резиновая прокладка была установлена на место. Протирку светофильтра производить по мере загрязнения чистой ватой, мягкой фланелью или замшей без использования растворяющих и абразивных веществ. После очистки плафон следует протирать ватой, смоченной в спирте.

Варианты монтажа:

Упаковка:

Упаковка заградительного огня по ГОСТ 23216 для условий хранения 2 (с) ГОСТ 15150. Светильники «ЗОМ-75Вт» упаковывают в транспортную тару, обеспечивающую их сохранность и защиту от механических повреждений и атмосферных осадков.

Техника безопасности:

Для обеспечения безопасности при эксплуатации заградительного огня «ЗОМ-75Вт-АВ» запрещается:

- Производить замену лампы на источник света с боле низким показателем силы света;

- Производить любые работы с заградительными огнями «ЗОМ-75Вт-АВ» при включённом напряжении;

- Сборку и эксплуатацию заградительного огня с повреждённой изоляцией.

- При монтаже и эксплуатации заградительных огней «ЗОМ-75Вт-АВ» необходимо руководствоваться правилами устройств электроустановок (ПУЭ).

Сведения о рекламациях:

Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя заградительных огней «ЗОМ-75Вт-АВ» ранее гарантийного срока.

В рекламационном акте указать:

Тип заградительного огня, дефекты и неисправности, условия при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора. К акту необходимо приложить копию платёжного документа на прибор.

Гарантии изготовителя:

Завод гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации на протяжении 2 лет! Гарантия на корпус заградительного огня 10 лет.